ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPUPRINT 9080

Printersa

Tecnologia de Impressão		Matricial de impacto com 24 agulhas.

Rendimento Real			Caract. por Linha	40	80	136

Linhas por Minuto	450	330	250

Velocidade de Impressão 		900 cps.

10 cpi		12 cpi      	15 cpi

HSD		900		    -                            -

Draft 	   	800 cps   	 960 cps          	1200 cps

Best Draft	400 cps    	480 cps   	600 cps

NLQ           	267 cps  	320 cps   	400 cps

LQ              	133 cps  	160 cps    	200 cps

Desempenho (ISO/IEC 10561) 		660 pph.

Largura de impressão			136 colunas @ 10 cpi.

Manuseio do Papel			Trator frontal para formulário contínuo com sensor de papel (4 pinos).

Cópias					 1 + 7

Funções Especiais 	Comutação automática do caminho do papel, Ajuste automático da cabeça conforme número de vias, Rompimento Zero (Zero Tear-Off), Ajuste automático do papel (formulário contínuo).

Resolução Gráfica (dpi)	60,80,90,120,240,360 (horizontal).

60,72,180,360 (vertical).

Espaçamento Vertical 	6-8-12 linhas/pol.

3-4-6-8-12 linhas/30mm.

n/60,n/72, n/180, n/216, n/360 por polegada.

Espaçamento Horizontal 		10,12,15,17.1,20 caracteres por polegadas e respectivas proporções

Códigos de Barras 	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Bidirectional / Interleaved / Industrial / Matrix, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET, Code GP, C25-3BAR, Code BCD.

Set de caractéres 	Standard PC IBM Character Sets: CS1, CS2, EPSON National Variations.

IBM e EPSON Character Sets : CP437, CP437Greek,CP437Slavic,CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257.

96Greek,GOST,TASS,MAZOWIA,KO18-U,UKRANIAN,Farsi 1, Farsi 2.

ISO Char Sets: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15.

Fontes Residentes 	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B.

Emulações Residentes 	EPSON ESC/P LQ Series, IBM Proprinter XL24, IBM Personal Printer 2391, ANSI, Compuprint Native Commands.

Interfaces 	Paralela – Rede 10/100 ou

Paralela – Serial – USB 2.0 ou

Paralela – Rede/IPDS

Input buffer até 128 Kbytes, Plug&play (Windows environments).

Drivers e Softwares			Windows 9X/2000/XP/Vista

NetViewMaster (Gerenciamento Remoto da Impressora SW) e Página Web Interna (Ambos disponíveis com interface de rede).

Confiabilidade 				MTBF: 20.000 horas

Vida da Cabeça de Impressão		800 Milhões de Caracteres.

Vida da Fita de Impressão 	Fita preta 25 Milhões de Caracteres.

Nível de Ruído 				54dbA

Fonte de Alimentação 			Universal de 100 à 240 V,   Frequencia : 60Hz / 50Hz

Consumo de Energia			116 W max. (printing), 22 W (standby)

Dimensões		 		670 (Largura) x 320 (Altura) x 390 (Profundidade) mm - 21 Kg.

Technical Specifications